Képkódolási Eljárások Vizsgálata

A mérés célja

A mérés célja, hogy képkódolási eljárások bemutatása keretében megismertesse a hallgatókat a digitális jelfeldolgozás által nyújtott lehetőségekkel és munkastílussal.  A mérés során a képkódolási módszereket, mint a multimédia eszközeit, egy multimédia környezetben mutatjuk be.  Célunk, hogy a munka során a hallgatók tapasztalatokat szerezzenek.

2. Elméleti ősszefoglalás

A mérés a HDSP Demo program segítségével történik. A program Windows környezetben működik. Az egyes kódolási eljárásokat implementáló modulok interaktívan, vizuálisan, a gyakorlatban mutatják be az előadásokon elhangzott anyagot.  A felhasználó által beállított paraméterekkel vizsgálhatók meg mind a primitív kódolási lépések (mint például: (alul-) mintavételezés, kvantálás (-i hibák), dithering, vektorkvantálás, stb.); a transzformációs algoritmusok (pl. diszkrét koszinusz transzformáció); és az összetett képkódolási algoritmusok (pl. részsávú kódolás, JPEG, MPEG) hatásai.  Példaként a differenciális kvantálást (DPCM) bemutató modul grafikus kezelői felülete látható az 1. ábrán.  A 2./a,b,c,d ábrákon különböző paraméter- illetve opció-beállításokhoz tartozó kimenetek láthatók.

(a)							(b)

(c)							(d)

2. ábra..  PCM és DPCM kódolt képek
(a) 8 bites PCM bemenet;  (b) 3 bites PCM kimenet;  (c) 3 bites DPCM kimenet;  és
(d) a különbség a bemeneti és a DPCM kimeneti kép között

Mérési feladatok.

| C | Alulmintavételezés; a grafikus felületek használata |
| --- | --- |

Olvassa el az Alulmintavételezés (Subsampling) modulhoz tartozó Súgót; mind az elméleti összefoglalót, mind a grafikus felhasználói felület használatát bemutató részt!

Megértette a modulhoz tartozó elméleti összefoglalást?

Miért van szükség előszűrésre (Prefiltering)?

|  | Milyen tartományban szűr az előszűrő? |
| --- | --- |

Mi az érdekessége (célja) a koncentrikus körökből álló képnek? (Zone)

|  | Hány sort és oszlopot tartalmaz a Baboon nevű kép? |
| --- | --- |
|  | Hogyan lehet a Clipboard-ra másolni egy-egy képet? |

| D | Kvantálás (PCM) |
| --- | --- |

Olvassa el a Kvantálás (Quantization, PCM) modulhoz tartozó Súgót; mind az elméleti összefoglalót, mind a grafikus felhasználói felület használatát bemutató részt!

| Megértette a modulhoz tartozó elméleti összefoglalást? |
| --- |
|  | Milyen módon kvantálva vannak tárolva eredetileg a képek pixelei? |

Mi a dithering eljárás alapelve?

Milyen mértékben növekszik az átviendő (tárolandó) bitek száma dithering technikát alkalmazva?

| Miért? |
| --- |
|  | A demonstrációs program a forrás- avagy a csatorna-kódolást mutatja be? |

Mi a különbség a kettő között?

|  | Melyik "hasznos" a csatornahibák hatása ellen? |
| --- | --- |

| E | Differenciális kvantálás |
| --- | --- |

Olvassa el a Differenciális kvantálás (DPCM) modulhoz tartozó Súgót; mind az elméleti összefoglalót, mind a grafikus felhasználói felület használatát bemutató részt!

Megértette a modulhoz tartozó elméleti összefoglalást?

Mi az alapvető különbség a PCM és a DPCM között?

|  | Mi a különbség a választható predikciós modellek között? |
| --- | --- |
|  | Milyen karakterisztika tartozik a páros illetve a páratlan számú reprezentációs szintű kvantálóhoz? |

| F | Mozgásbecslés |
| --- | --- |

Olvassa el a Mozgásbecslés (Motion Estimation) modulhoz tartozó Súgót; mind az elméleti összefoglalót, mind a grafikus felhasználói felület használatát bemutató részt!

| Megértette a modulhoz tartozó elméleti összefoglalást? |
| --- |
|  | Melyik alkönyvtárban találhatók a használandó adatállományok? (Set-Up) |
|  | Miért szükséges ehhez a modulhoz más adatállomány, mint a többi modulhoz? |

Hol használnak mozgásbecslést a gyakorlatban?

Mire használják?

|  | Mi a hátránya a mozgásbecslésnek? |
| --- | --- |

Mi a különbség a három keresési algoritmus között?

Mit jelent a "Max.Displacement" illetve a "Number of Steps" beállítási lehetőség?

100 blokkal számolva képenként hány helyzetben kell kiértékelni blokkonként a "távolságot" a szomszédos képek között a három keresési algoritmus estén?

| (Max.Displacement = N) |
| --- |
|  | Mi a kompromisszum tárgya a blokkméret kiválasztásakor? |

Mi a négy kimeneti képszekvencia?

|  | Hogyan lehet csak az egyik képszekvenciában a következő képre lépni? |
| --- | --- |

# Text boxes

1. ábra.  A HDSP Demo DPCM moduljának grafikus kezelő     	  felülete